MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietário: Balduino Celso Fischer

Endereço: Localidade da Esquina Primavera – Interior

Município: Entre-Ijuís- RS

Coordenadas Geográfica: 28º25’54.75’’S – 54º 08’44.90’’O

Este memorial descreve as especificações técnicas e de serviços e equipamentos a serem usados in loco na execução da terraplenagem de um Platô e mais duas Lagoas para Dejetos, nas futuras instalações para suinocultura.

O Platô apresenta uma cota de referência de 272,50 m e uma área aproximada em formato de retângulo de 20,00 metros por 130,00 metros e deve ficar locado de acordo com as coordenadas geográficas descritas no projeto em anexo.

Serão escavadas duas Lagoas para Dejetos suínos, com dimensões de 15,00 x 18,00 x 2,50 metros, locadas conforme implantação que será fornecida pela empresa responsável pelas instalações.

Para determinação dos volumes de corte e aterro foram utilizados os métodos de seções transversais, utilizando o levantamento planialtimétrico em anexo.

- TERRAPLENAGEM

  - Serviços Iniciais

A empresa executora da obra (contratada), através de sua equipe de topografia, irá fazer a marcação das cotas de referencia e o limite do Platô.

Somente após a marcação da topografia, deverão iniciar os serviços de decapagem do Platô na espessura mínima de 10 cm, em toda a área de intervenção, com deposito deste bota fora em local definido pelo proprietário.

Na decapagem do terreno poderá ser utilizados motoniveladoras, trator de esteiras, e demais equipamentos de terraplenagem.

Para efeitos de orçamento, adotou-se o volume de decapagem como sendo o volume de bota fora para isso uma DMT maior.

A inclinações dos taludes inclusive as do bota fora serão de 1.0H: 1.5V, para evitar escorregamentos dos taludes e recomenda-se ao proprietário à execução de revestimento vegetal nos taludes, após conformação final, a fim de evitar processos erosivos.

  - Escavação e Transporte do material de 1ª categoria.

A decapagem com o quantitativo de 422,00 m³ deverá ser feita antes do inicio dos serviços de escavação e do aterro em toda a área que receberá aterro ou escavação (Platô e taludes).

Com o quantitativo calculado de 1.734,42 m³ de escavação, para a terraplanagem do Platô, neste serviço poderá ser utilizado trator sobre esteiras com lamina e escarificador que movimentará o solo a uma DMT de até 50m.

Para a escavação das Lagoas de Dejetos, com quantitativo de escavação de 1.350,00 m³, poderá ser utilizado escavadeira hidráulica e caminhão para transporte que movimentará os solos a uma DMT de ate 50 m.

Veículos como caminhões basculantes, motoniveladoras, escavadeiras hidráulicas e retroescavadeiras também deverão ser utilizadas na execução dos serviços.

Atentar para que os serviços atendam a cota de referencia.

  - Aterro compactado com material de 1ª categoria.

Com o quantitativo calculado de 3.732,81 m³ de aterro, para execução do Platô, o mesmo deverá ser feita por compactador tipo pé de carneiro, em camadas não superiores a 20 cm.

Nesta etapa também poderão ser empregados motoniveladoras, arados, grade de disco, caminhões pipa entre outros.

Será necessário solo provenientes de empréstimos que vão ser utilizados para suprir a insuficiência de material da escavação destinados aos aterros.

A diferença entre o volume de escavação de 3.084,42 m³ do platô e das lagoas em relação ao volume de aterro de 3.732,81 m³ do Platô é de 648,39 m³ mais 40 % de empolamento e outras perdas o volume de empréstimo ficará em 907,75 m³.

O material de empréstimo será retirado próximo ao local do Platô com DMT ate 100 metros

  - Quantitativos de corte, aterro e decapagem.

Para o calculo dos quantitativos foram utilizados os sistemas de seções transversais, através de programa especifico.

A Planilha abaixo relaciona todos os quantitativos necessários para a execução dos serviços de decapagem, escavação e aterro.

| SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE |
| --- | --- | --- |
| Decapagem | 422,00 | m³ |
| Escavação das Lagoas de Dejeto | 1.350,00 | m³ |
| Escavação do Platô | 1.734,42 | m³ |
| Aterro Compactado do Platô | 3.732,81 | m³ |
| Material de Empréstimo | 907,75 | m³ |

Obs.: Para o calculo dos volumes de corte e aterro do Platô, foi considerado o terreno já com a decapagem executada.

Responsável Técnico

Engenheiro Civil

Paulo Roberto Hendges

CREA 107012