ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

O presente Termo de Referência tem por finalidade a Aquisição de uma Motoniveladora para a Secretaria de Transportes e Obras Públicas, conforme solicitação da Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís visando a manutenção e conservação das estradas, conforme a descrição abaixo.

| Item | Qunt | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
| --- | --- | --- |
| 01 |  | MOTONIVELADORA NOVA Especificações mínimas solicitadas: -Motor diesel de 6 cilindros eletrônico; - Turbo alimentado - Mínimo de 02 (duas) variáveis de potência líquida - Motor de no Mínimo de 170 HP; - Certificação Tier 3 (III) de emissão de poluentes; - Transmissão com dois modos operação; - Conversor de torque e transmissão direta; - Equipada com bloqueio e desbloqueio integrado; - Sistema direcional com chassi articulado de acionamento hidráulico com ângulo de articulação de no mínimo 23º para a esquerda ou para a direita; - Circulo de lâmina com acionamento por motor hidráulico; - Lâmina com deslocamento lateral e tombamento hidráulico e padrão para operação de talude a 90º; - Sistema hidráulico sensível à carga; - Comprimento da lâmina de no mínimo 3.600 mm; - Escarificador traseiro com 09 dentes; - Cabine fechada ROPS FOPS, com ar condicionado de fábrica; - Limpador de pára-brisa dianteiro e traseiro com lavador; - Um espelho retrovisor interno e 2 externos; - Cortina quebra sol traseira; - Cinto de segurança; - Assento do operador com suspensão pneumática e encosto com apoios laterais para os braços reguláveis; - Pneus aro 14” - 3 peças / pneus 17,5 x 25 – 16 lonas – L3 - Freios à disco em banho de óleo selados de acionamento hidráulico e atuação por pedal nas 4 rodas do tandem; - Faróis de trabalho dianteiros e traseiros; - Luzes indicadoras de direção dianteiras e traseiras; - Sirene de acionamento de marcha ré; - Peso operacional de no mínimo 16.000 Kg; - Com sistema de telemetria/rastreamento original de fábrica; - Extintor de incêndio; - Manual do operador em português; - Chave de rodas; - Com 01 (uma) pneu sobressalente montado; - Com volante, inclinação ajustável; - Certificação ISO 9001 e 14001; - Garantia total (elétrica e mecânica) de 12 meses para peças e Assistência Técnica em todo território nacional, sem limite de horas, com atendimento em até 48 horas após a abertura do chamado, incluindo as revisões neste período; - Apresentação: folder/ catálogo de peças digital com as descrições técnicas detalhadas do veículo junto a proposta e constar na proposta site da fabricante em português; - Comprovar atendimento e assistência técnica e mecânica autorizada/homologada pelo fabricante, em distância máxima de raio de 220km da sede do Município de Entre-Ijuís; - Apresentar provas de que o licitante seja homologado pela montadora/fabricante através de contrato/concessão da marca do produto que está sendo ofertado. - Equipado com todos os itens/equipamentos obrigatórios por lei, de funcionamento e segurança, que atendam os preceitos regulamentares dos órgãos oficiais de trânsito nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança,(CONTRAN). |

2 - NORMAS A SEREM ATENDIDAS:

2.1. Engenheiro mecânico responsável, com registro no CREA, com comprovação de vinculo empregatício com a empresa licitante de no mínimo 02  (dois) anos.

2.2. O vencedor deverá comprovar com documento expedido pelo fabricante do equipamento, em vigor, em forma original ou cópia autenticada, ser revendedor autorizado bem como comprovar assistência técnica e fornecedor de peças, sendo que as assistências, mesmo após o término da garantia, deverão ser feitas na sede do município de Entre-Ijuís.

2.3. O proponente e/ou empresa que prestará assistência técnica não poderá cobrar deslocamento superior a um raio de 220 km.

2.4. Garantia de fornecimento de peças de reposição em, no mínimo, 10 anos, com declaração de comprometimento emitido pela empresa participante.

2.5. Revisões: Todas as revisões previstas pelo fabricante, até a revisão de 1000 horas com o fornecimento de todas as peças, filtros, óleos, acessórios, materiais e serviços necessários, incluindo os deslocamentos e estadias dos técnicos serão por conta da empresa vencedora, sem nenhum ônus ao Município.

3 – JUSTIFICATIVA

Considerando que a aquisição se refere a uma motoniveladora, a mesma vem compor a frota municipal tendo em vista dar maior celeridade e eficiência na execução dos serviços públicos e atendimento às demandas, especialmente a manutenção e conservação das estradas, com redução dos gastos com manutenção por se tratar de equipamento novo. Esta aquisição é de imensa importância para o município, pois além de assegurar a qualidade na execução dos serviços prestados à comunidade em geral, também proporcionará um atendimento mais eficiente às obras públicas beneficiando toda municipalidade.

4 – OBJETIVO GERAL

Aquisição de uma Motoniveladora, para atendimento da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas do Município de Entre-Ijuís visando assegurar a qualidade na execução dos serviços/demandas, prestados à comunidade em geral, em especial a manutenção e conservação das estradas.

5 – OBJETIVO ESPECÍFICO

5.1 Agilizar as demandas dos serviços de manutenção e conservação das estradas acessos do Município.

5.2 Promover o atendimento na prestação de serviços a comunidade em geral.

6 – FUNDAMENTO LEGAL

A aquisição do objeto deste Termo de Referência, esta fundamentada com base art. 1º da Lei nº. 10.520/02, que dispõe sobre o pregão Presencial e no art. 8º do Decreto nº. 3.555/00, que regula sobre o termo de referência, e, subsidiariamente, à Lei 8.666/93 e Decreto Municipal nº 52/2007.

7- DOCUMENTOS GERAIS:

- habilitação Jurídica;

- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E OUTROS;

- CONFORME O QUE ESPECIFICA A LEI.

8 -  PÚBLICO ALVO E BENEFICIÁRIOS

Toda a população e comunidades do Município de Entre-Ijuís.

9 - ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

A empresa licitante vencedora responsável pelo fornecimento do Equipamento, objeto do Edital levado a efeito, deverá entregá-lo junto ao Prédio da Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís tão logo seja expedida o documento hábil autorizado pelo Departamento de Compras com a devida especificação do ítem, num prazo máximo não superior a sessenta(60) dias.

10 – DA QUANTIDADE E DESCRIÇÃO

A descrição do Equipamento, terá por base este Termo e o Edital elaborado para sua aquisição.

11 – PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

A Empresa Licitante vencedora deverá entregar o equipamento licitado em plenas condições de uso no prazo máximo de até sessenta(60) dias da data da assinatura do contrato.

12 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA.

12.1 Fornecimento total do Equipamento descrito no Objeto do Edital levado a efeito;

12.2 Providenciar a imediata retirada e substituição do Equipamento se o mesmo estiver incompatível com as exigências pactuadas no Edital e que seja inadequado para o uso ou para a finalidade de destino;

12.3 Substituir, reparar ou repor, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem defeitos, ou rejeitado pelo gestor desta contratação e/ou que venha a apresentar defeitos graves de fabricação ou ainda que tenha sido danificado pela contratada ou preposto seu, bem como por qualquer outro motivo que impossibilite o uso adequado;

12.4 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de transporte resultantes da execução do contrato e ou fornecimento do objeto;

12.5 Em hipótese alguma poderá haver desistência da assinatura do Contrato, prorrogação da data de início da execução ou sua paralisação;

12.6 Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís ou a terceiros, por seus funcionários ou decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do contrato, indenizando os danos motivados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela contratante;

12.7 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem sub-contratar qualquer parte do objeto do contrato, sem prévio consentimento, por escrito, deste órgão licitante.

12.8 Não será aceito em hipótese alguma, o produto adulterado ou fora das qualidades exigidas em lei e/ou conforme exigência pactuada no Edital.

12.9 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27do código de defesa do consumidor (lei nº 8.078, de 1990);

12.10 Observar para que o transporte, seja ele de que tipo for, as normas adequadas relativas à embalagens,volumes, etc.;

12.11 Responsabilizar-se por todas as providências, cautelas e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas seus empregados ou prepostos no desempenho dos serviços ou em conexão com estes, ainda que verificado o acidente em dependências da Prefeitura Municipal;

12.12 Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza impostas à contratante em decorrência de descumprimento de qualquer cláusula ou condição deste contrato, dispositivo legal ou regulamento, por sua parte;

12.13 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

13 - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

13.1  Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto contratual;

13.2 Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa executar o contrato dentro das especificações e exigências recomendadas;

13.3 Através da Tesouraria, efetuar o pagamento das notas fiscais correspondentes às peças e serviços fornecidos, após a devida conferência e recebimento definitivo atestado pelo servidor Nahin da Silva Santos, CPF nº 001.318.450-47, nomeado pelo Município de Entre-Ijuís para tal.

13.4 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato.

13.5 Informar a Empresa de atos que possam interferir direta ou indiretamente na entrega ou fornecimento dos bens, objeto deste edital;

13.6 Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida no momento do fornecimento do objeto deste Edital pela Empresa contratada;

13.7 Notificar a EMPRESA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

13.8 Zelar pela qualidade do objeto, receber, apurar e buscar a solução ou providências cabíveis para a realização deste contrato;

14 - DO PAGAMENTO

14.1 O pagamento será efetuado através de desembolso financeiro pelo Banco do Brasil, em até dez(10) dias, após a entrega definitiva do objeto e a fiscalização e liberação do fiscal da prefeitura e do técnico do Banco do Brasil, com a observância do estipulado pelo artigo 5º da Lei n.º 8.666/93.

14.2 O pagamento efetuado não isentará o licitante das responsabilidades decorrentes do fornecimento.

14.3 O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente ou cheque nominal, em nome da empresa licitante vencedora.

15 - VIGÊNCIA

O Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura por um período de 12(doze) meses, nos termos do inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, podendo ser alterado, exceto no tocante ao seu objeto.

16 – APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS.

As empresas interessadas deverão observar, na formulação de suas propostas, as seguintes condições:

16.1 Os valores deverão ser expressos em algarismos e por extenso; em caso de divergência prevalecerão os valores por extenso;

16.2 Indicar preço unitário, assim entendido o preço para cada ítem que compõe o edital;

16.3 Indicar preço total, assim entendido o preço total de cada ítem na quantidade prevista neste Edital;

16.4 O prazo de validade das propostas deverá ser de pelo menos 60 (sessenta) dias; esse prazo será considerado no caso de omissão de informação acerca do prazo; a negativa expressa desse prazo de validade ou a informação de outro menor será motivo para desclassificação da proposta;

16.5 Os preços propostos terão vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do Contrato;

16.6 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade de cada licitante, não lhe assistindo direito de pleitear, posteriormente, qualquer alteração, salvo nas condições previstas nas normas de regulação da licitação.

16.7 O objeto deste edital, deverá ter seus valores cotados em reais (R$), já inclusos os valores referentes a fretes para entrega do mesmo no município de Entre-Ijuís.

16.8 Os Envelopes, que deverão ser em número de dois, um contendo as Propostas de Preços e outro a Documentação, deverão ser entregues no endereço abaixo:

Destinatário:

Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Rua Francisco Richter, 601 – Centro

CEP: 98855-000 – Entre-Ijuís/RS

Depto de Licitações

16.9 Ambos envelopes de Proposta de Preços como de Documentação deverão inserir, na parte externa, obrigatoriamente, as seguintes informações:

16.10 As propostas deverão ser apresentadas sem rasuras, assinadas pelo representante legal da empresa, com todas as páginas rubricadas e contendo além da especificações, os preços unitários, totais e global;

17 – DAS GARANTIAS DO OBJETO LICITADO

17.1 O equipamento ofertado, deverá apresentar uma garantia mínima de 01 (um) ano contra quaisquer defeitos de fabricação ou montagem, a contar da data da expedição do Termo de Recebimento Definitivo do equipamento (sem limite de quilometragem) com assistência técnica gratuita, durante o período de garantia.

17.2 O equipamento descrito possui as exigências mínimas, podendo ser ofertado equipamento com características superiores.

17.3 Durante este prazo de garantia, o fabricante do equipamento deverá se responsabilizar por todos os custos referentes a reposição de peças comprovadamente defeituosas, inclusive o frete para deslocamento do equipamento se houver necessidade, e os respectivos serviços de substituição (não incluindo-se neste caso, as peças de desgaste e trocas frequentes, nem as danificadas por má utilização ou operação do equipamento). No caso de reposição de peças, esta deverá ocorrer no máximo de quinze dias. Os custos da equipe de assistência técnica, como mão de obra e deslocamento, bem como quaisquer despesas de estadia, deverão ser por conta do fabricante.

17.4 No preço proposto acima deverá estar inclusa a entrega técnica do equipamento, no local determinado pelo Município, devendo a empresa vencedora repassar ao Município, todas as instruções de funcionamento e manutenção preventiva do equipamento, bem como catálogos de peças e manuais de operação e serviços, em língua portuguesa.

17.5 O equipamento será recebido por servidor nomeado pelo Município, que irá analisar o mesmo, conferindo o atendimento das condições mínimas exigidas. Caso seja aprovado, será efetuado um Termo de Recebimento Definitivo, encaminhando-se os empenhos para o pagamento.

17.6 A licitante deverá comprovar através de declaração ou outro documento do fabricante, que está autorizado a comercializar o produto ofertado.

17.7 A empresa deverá indicar quem prestará a assistência técnica e o local, que deverá estar localizada no estado do Rio Grande do Sul, até o limite máximo de 220 km da sede do município, para fornecimento de peças originais do fabricante e mão de obra, que deverão ser ofertadas durante o período de garantia, bem como após este período.

17.8 A licitante deverá fornecer os equipamentos obrigatórios exigidos, e em conformidade com o Código Nacional de Trânsito.

18 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

18.1 Será considerada vencedora a proposta que ofertar o menor preço, observada a classificação final após os lances, e cuja proponente atenda às condições de habilitação, na forma das normas reguladoras das licitações na modalidade pregão.

18.2 A empresa que não tiver representante credenciado, mas que enviou os envelopes, o valor inicial da sua proposta será considerada como lance único.

19 – DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

19.1 Comete infração administrativa nos termos da lei nº 8.666, de 1993, da lei nº 10.520, de 2002, e da lei12.846, de 2013, a contratada que:

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) Fraudar na execução do contrato;

d) Comportar-se de modo inidôneo;

e) Cometer fraude fiscal;

f) Não mantiver a proposta;

g) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato administrativo;

h) Obtiver vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

i) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

19.2. A contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas lei nº 8.666, de 1993, da lei nº 10.520, de 2002, e da lei 12.846, de 2013, observado o decreto nº 4.054, de 19 de setembro de 2008.

19.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da lei nº 8.666, de 1993, a contratada que:

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos ilícitos praticados.

19.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a lei nº 6.161, de 2000.

19.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20 – DA FISCALIZAÇÃO

20.1 A Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas, através do servidor Nahin da Silva Santos, CPF nº 001.318.450-47, o qual será responsável pela fiscalização, observando todos os aspectos estipulados no edital de licitação.

20.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive, perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da lei nº 8.666, de 1993.

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do objeto deste Termo de Referência correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

06.02. SECRETARIA MUNIC DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

041220603.1062000 – AQUISIÇÃO MÁQUINAS, VEÍCULOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

44.90.52.000000 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

22 - PEDIDOS DE INFORMAÇÕES/ESCLARECIMENTOS

Eventuais pedidos de informações/esclarecimentos deverão ser encaminhados ao Município de Entre-Ijuís, por escrito, num prazo de até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a entrega da proposta de preço e dos documentos de habilitação, endereçado à Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís, à Rua Francisco Richter, 601 – Centro – CEP: 98855-000 – Entre-Ijuís/RS no horário compreendido das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min. As respostas serão enviadas às empresas em até 01 (um) dia útil antes do prazo de entrega das propostas. O resultado será enviado através de endereço eletrônico (E-mail). Como forma de agilizar este processo, as licitantes deverão indicar, caso possuam, seu endereço eletrônico na Internet. A consulente deverá indicar, na abertura do texto da mensagem, o número da Licitação a que se refere a consulta.

23 – OS ÓRGÃOS E ENTIDADES ENVOLVIDOS

Estão trabalhando em conjuntos neste processo a Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas e a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento.

24 - CONDIÇÕES GERAIS

24.1 A participação de qualquer proponente vencedor no processo implica a aceitação tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições.

24.2 A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

24.3 O preço proposto pela empresa licitante, contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, despesas com funcionários, impostos, transportes, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Entre-Ijuís/RS, 19 de Junho de 2019.

|  | _________________________________ Nahin da Silva Santos Sec. Munic de Transportes e Obras Públicas |
| --- | --- |

# Text boxes

Envelope de Proposta:

Ao Município de Entre-Ijuís

Edital de Licitação Processo nº

Pregão Presencial n.º

Envelope n.º 1 - PROPOSTA

Nome completo da empresa proponente

CNPJ da empresa da empresa proponente

Envelope de Documentação:

Ao Município de Entre-Ijuís

Edital de Licitação Processo nº

Pregão Presencial n.º

Envelope n.º 2 - documentação

Nome completo da empresa proponente

CNPJ da empresa da empresa proponente